## Slide 1: 創創AIOT競賽 (智慧照護組) COVIDENTITY – 新型冠狀病毒篩檢X身分辨識X深度學習
Visionaries 團隊
李元中 清華大學 工程與系統科學系
莊祥霖 陽明交通大學 電機工程學系
林辰安 陽明交通大學 電機工程學系
戴宸洋 陽明交通大學 電機工程學系
陳奕帆 陽明交通大學 醫學系
Notes: 各位評審、老師、同學們大家好，我們是來自清華及陽明交通大學的Visionaries 團隊，這次我們想介紹我們的作品Covidentity

## Slide 2: COVID-19肆虐下的應對 新型態的檢測方式——快速、準確、低成本、非侵入式
體溫量測
PCR
快篩
ECG訊號 + 深度學習
Notes: 我們都知道，最近，新冠肺炎迎來了新一波的爆發，光是台灣確診人數就逾400萬人。目前新冠肺炎檢測方式多由體溫和快篩進行初步的篩檢再進行PCR確認，而我們團隊希望能研發一個新的裝置，能更快速、準確地以ECG訊號和深度學習模型來達到初步篩檢的成效。

## Slide 3: Covidentity使用流程 雙手拇指取得ECG訊號，7 秒輸出結果
感測器接收訊號
AI預測
雲端輸出
身份辨識
COVID-19
5秒
99%準確率
目標市場：課堂點名、公司打卡、宿舍管理系統
Notes: 除了病毒篩檢以外，我們還利用ECG訊號同步進行封閉集裡的身分識別。整個作品大致如此，在使用感測器接收約5秒的ECG訊號之後，我們將其傳輸到Jetson nano上用燒錄好的深度學習模型進行預測，並上傳到雲端輸出結果。如圖，這是身份辨識的結果，另一邊則為COVID-19篩檢的結果，在兩個的預測上都有將近99%的準確率。

## Slide 4: ECG的技術可行性 - 1 醫學期刊顯示COVID-19造成ECG出現變化
Long, B., Brady, W. J., Bridwell, R. E., Ramzy, M., Montrief, T., Singh, M., & Gottlieb, M. (2021). Electrocardiographic manifestations of COVID-19. The American journal of emergency medicine, 41, 96–103. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.12.060
Electrocardiographic manifestations of COVID-19
Notes: 至於為什麼可以這樣做，我們也是受到了幾篇論文的啟發。如這篇醫學期刊說明了COVID-19會影響ECG訊號的表現。

## Slide 5: ECG的技術可行性 - 2 深度學習模型預測COVID-19的論文(準確率96.20%)
Classification of COVID-19 electrocardiograms by using hexaxial feature mapping and deep learning
Ozdemir, M.A., Ozdemir, G.D. & Guren, O. Classification of COVID-19 electrocardiograms by using hexaxial feature mapping and deep learning. BMC Med Inform Decis Mak 21, 170 (2021).
https://doi.org/10.1186/s12911-021-01521-x
Notes: 因此有研究開始利用深度學習及心電訊號預測COVID-19

## Slide 6: ECG的技術可行性 - 3 CNN模型於身分識別(準確率：99%)
Deep-ECG: Convolutional Neural Networks for ECG biometric recognition
Ruggero Donida Labati, Enrique Muñoz, Vincenzo Piuri, Roberto Sassi, Fabio Scotti,Deep-ECG: Convolutional Neural Networks for ECG biometric recognition,Pattern Recognition Letters,
Volume 126,2019,Pages 78-85,ISSN 0167-8655,https://doi.org/10.1016/j.patrec.2018.03.028.
Notes: 最後也有利用心電訊號進行深度學習來身分識別的相關論文，這些論文讓我們對於作品的研發更有動力。

## Slide 7: Covid -19 篩檢方法比較 準確率高(99%)、非侵入性、簡單快速、預測時間短、高安全性、可重複利用
15-
( 85%)
15-
( 99%)
( 99%)
7
相對密碼、指紋
有高安全性
Notes: 以下是使用ECG訊號進行COVID-19檢測的相關比較
我們可以發現他在很多面向都占優，很短的預測時間、高準確率、可接收的環境廣等等
其中我們還與身分識別同步結合。在封閉環境下，可以在COVID-19檢測完成之後，根據該人的身分做紀錄，甚至可以將身分識別應用到更多地方，例如打卡等。
使用ECG做為身分識別，有一個很大的亮點，就是相對於密碼、指紋等更有安全性，畢竟這種心電訊號是需要本人在才有辦法量測出來的，是不可能偽造的。

## Slide 8: 硬體架構
LED Bar
Touch sensor
BMD101 Sensor
Jetson nano
BMD101 receiver
深度學習運算、資料傳輸
感測器
顯示預測進度
預測啟動按鈕
接收感測器資料
Notes: 以下是硬體架構，我們主要使用jetson nano來進行模型的運算。作為一個性能高、體積小、功耗低的開發版，他是一個為深度學習量身訂做的平台。

## Slide 9: 軟體流程
Notes: 再來是軟體實作的部分。
在收集到ECG資料後，進行一系列的資料前處理，在送入模型中做預測，最後上傳到AWS上的MySQL資料庫。
(簡單帶過就好，有問細節再說明即可)

## Slide 10: 預測結果展示 判斷結果、雲端輸出
準確輸出判斷結果、時間、地點
及時上傳雲端
顯示風險評估
具可擴增性質
系統基本完整
Notes: 最後是將預測的結果顯示出來。
在結果出來後，系統會自動將結果、時間、地點一併即時上傳雲端。
連上特定的網頁即可查看歷史的人流總表如左圖。
也可以顯示目前系統辨識的結果。

## Slide 11: 耗電狀況 供電及電池使用
BMD101使用一般的兩顆3號電池即可
  電池沒電可簡易更換
  沒有用到時可以關閉電源
5.06V供電
  不同工作階段來省電
  一般行動電源(10000mAh)即可支撐一天使用
由於作品低耗電的特性
  always on sensing
  可攜帶(行動電源)
待機：0.55A
等待觸發：0.62A
測量途中：0.75A
上傳資料：0.84A

## Slide 12: 營運模式(含成本分析)
jetson nano 核心晶片：$5
BMD101感測器：$30
其他顯示工具：$5
服務月費計算：$5
販售價格：$40 = NT 1200

## Slide 14
Visionaries 邀請你我
一起打造防疫家園！

## Slide 15: 作品使用方法 簡易使用流程
LED 燈條
1. 待機狀態亮紅燈
2. 橘燈亮起表示作品已準備好可以開始運作
3.將雙手拇指貼在BMD101 sensor上並觸碰側邊Touch sensor
4. 黃燈接續亮起代表開始收到訊號
5. 這個黃燈亮起代表資料已前處理完準備開始預測
6. 最後的黃燈亮起代表結果已上傳雲端可供查看

## Slide 16: 作品進度目錄 大致可以分成4個部分討論
1. 資料蒐集
2. 資料前處理
3. 模型預測
4. 結果上傳

## Slide 17: 1. 資料蒐集 BMD101
側邊的Touch sensor：作品開始執行的觸發訊號
上方的BMD101 sensor：蒐集取樣率為512Hz的的ECG封包
數據以藍芽傳輸至Rpi上的接收器
以serial port 讀取UART傳輸得到的ECG封包
依規定decode後即可得到時域ECG訊號
BMD101 sensor
Touch sensor

## Slide 18: 2. 資料前處理 Jetson nano
與資料庫資料整合
  身分識別：MIT-BIH資料庫，降頻到360Hz
  COVID-19辨識：ECG images data 資料庫，降頻到200Hz
去除雜訊與資料增量
  去除雜訊：小波變換、以中值濾波器處理基線飄移
  資料增量：垂直翻轉(左右手相反時向量方向不同)、新增Gaussian noise資料
資料scaling
  資料歸一化
  scaling到0-255之間

## Slide 19: 3. 模型預測 Jetson nano
以tensorflow lite架設CNN model (身份辨識、COVID-19篩檢各一個)
將模型載入Jetson nano
充分利用Jetson nano的效能
  model_c為COVID-19篩檢模型
  model_i為身分辨識模型
  最後輸出辨識結果

## Slide 20: 4. 結果上傳 Jetson nano、MySQL
從Jetson nano得到預測結果
利用MySQL上傳雲端
可隨時隨地查看
方便整理門禁出入、疫情狀況

## Slide 21: 身分識別模型 整合MIT-BIH資料庫
Training Data：
MIT-BIH : 3870, OURS : 450
Testing Data：
MIT-BIH : 1720, OURS : 200
Test accuracy：98.99%
Notes: 而身分識別的準確率也高達98.99%。

## Slide 22: 軟體細節 - ECG identification
MIT-BIH Arrhythmia Database
MIT心律不整資料庫
取樣率: 360Hz
導聯: modified lead II
樣本數: 43人
訓練資料長度: 1800點
doi: https://doi.org/10.13026/C2F305

## Slide 23: COVID-19篩檢模型 整合ECG Images dataset
Training Data：
COVID : 800, NORMAL : 1000
Testing Data：
COVID : 50, NORMAL : 296
Test accuracy : 98.6%
Notes: 這邊是COVID-19模型的架構以及訓練的細節。
可以看到我們COVID-模型在346筆的測試集中準確率高達98.6%。

## Slide 24: 軟體細節 - COVID-19
ECG Images dataset of Cardiac and COVID-19 Patients
doi: 10.17632/gwbz3fsgp8.1

## Slide 25: 軟體細節 - COVID-19
new fully automated method and open-source software code
doi: https://doi.org/10.1101/2021.07.13.21260461
將訊號的圖形轉為time-series data，考量深度學習模型在板子上的工作效能

## Slide 26: 產品特色與目標市場 COVID-19識別之點名、打卡系統
1. 7秒內完成、準確率高
2. COVID-19檢測 + 即時記錄身分
3. 雲端結果：隨時隨地查看門禁出入資訊
⇒ 課堂點名、公司打卡、宿舍管理系統
ECG sensor
initiate button
power supply
progress bar
Notes: 根據上述ECG的優點，我們打造了如右邊所示的產品，只要將手指放在sensor上，並啟動系統，等待progress bar跑完即可完成COVID-19檢測及記錄身分。
我們的目標市場在於課堂的點名系統及公司打卡系統。在課堂點名系統中，只要在學期初確定修課學生後，即可使用學生的心電訊號來訓練身分識別的模型(訓練時間很快，約9分鐘)，有了身分識別模型再結合上COVID-19篩檢模型便可以確保學生在進入教室時是無COVID-19疑慮的，且同時記錄學生是否有到教室上課。公司的打卡系統、宿舍管理系統原理亦然。